## Slide 1: Выпускная квалификационная работа магистранта на тему: «Численное моделирование течения струй газа с неравновесным химическим процессом»
Студент группы М8О-207М-23: Александр Александрович Садаков
Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. МАИ Ольга Львовна Демидова
Москва – 2025
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра № 806 «Вычислительная математика и программирование»

## Slide 2: Актуальность темы
В качестве объекта исследования выбраны течения свободных струй газа, которые наблюдаются в энергетических установках таких как реактивные двигатели, камеры сгорания промышленных печей, горелочные устройства, испытательные стенды и т. д.

## Slide 3: Новизна и значимость работы
Научная новизна
Расчёта турбулентных течений и неравновесной химической кинетики
Установлены критерии применимости параболизированной модели
Практическая значимость
Моделирования горения и смесеобразования в энергетических установках
Проектирование реактивных двигателей и сопловых аппаратов
Научные исследования, связанные с неравновесными газодинамическими процессами
Выявлена зависимость погрешности от степени детализации хим. процесса
Трудности экспериментальных исследований
Сравнение точности параболизованной системы и полного Навье-Стокса

## Slide 4: Цели работы
разработка численного метода расчёта параметров течения стационарных химически реагирующих осесимметричных струй газа, а также проведение методических и параметрических расчетов по программам, созданным на его основе;
моделирование ламинарных и турбулентных течений с химическими реакциями;
обеспечение приемлемой точности расчётов при разумных вычислительных затратах;
проверка адекватности модели путём сопоставления с известными экспериментальными и численными данными;
сравнение работы полной системы уравнений Навье-Стокса и их параболизованной версии по точности и вычислительным затратам.

## Slide 5: Задачи работы

## Slide 6: Основные уравнения

## Slide 7: Турбулентность
Турбулентное течение представляет собой сложный нестационарный процесс, характеризующийся хаотическими пульсациями скорости и давления.
В данной работе реализованы 3 модели турбулентности.

## Slide 8: Схема Кранка-Николсона

## Slide 9: Моделирование процессов химической кинетики
Общий вид записей реакций
СДУ химических реакций
Скорости протекания реакций
Скорости изменения мольно-массовых концентраций веществ

## Slide 10: Методы решения СДУ
При использовании прямого численного моделирования течения, требуется на каждой итерации отдельно считать шаг по уравнениям химической кинетики. Для этого химическую модель можно представить в виде СДУ, для решения которой можно использовать маршевые методы семейства Рунге-Кутты.

## Slide 11: Архитектура решения, алгоритм решения задачи

## Slide 12: Описание программной разработки
Исходный код программы выложен в публичном репозитории GitHub

## Slide 13: Пример работы

## Slide 14: Сравнение по времени
Размер шага | Полная (мс) | Параболизованная (мс)
0.01500 | 31084 | 25292
0.01125 | 58105 | 52341
0.00750 | 125940 | 99813
0.00553 | 222190 | 213594
0.00375 | 448867 | 354095
0.00187 | 1896193 | 1398431

## Slide 15: Визуализация

## Slide 16: Результаты
Текущее состояние
Разработана и реализована параболизированная модель струйных течений
Дальнейшее развитие
Исправление ошибок и недочётов
Оптимизация
Интеграция с методами машинного обучения
Проведена верификация модели на ряде тестовых случаев
Выявлены границы применимости параболизированного подхода
Разработан пользовательский интерфейс
Добавление моделей или SST
Добавление моделей 𝑘−𝜖 или SST
Текущее состояние
Разработана и реализована параболизированная модель струйных течений
Дальнейшее развитие
Проведена верификация модели на ряде тестовых случаев
Выявлены границы применимости параболизированного подхода
Разработан пользовательский интерфейс